## Slide 1: Entrada, saida e comunicações
Arquitetura de computadores II

## Slide 2: Introdução
Nas unidades anteriores definiram-se dois dos componentes principais de um computador, a unidade central de processamento e o sistema de memória. Embora todo o processamento se efectue entre estas duas unidades, tal seria de utilidade reduzida caso não existisse alguma forma de interacção com o mundo exterior, que por um lado permita introduzir os dados a processar e por outro lado torne acessível os resultados.
Nos primeiros computadores, esta interface era rudimentar. As entradas eram especificadas por interruptores que definiam o seu valor bit a bit e o resultado era visualizado em lâmpadas que indicavam o seu valor também ao nível do bit. Desde então houve grande evolução não só nas interfaces pessoamáquina como nas interfaces entre diferentes máquinas.

## Slide 3: Periféricos
O termo periféricos é normalmente utilizado para designar de forma genérica os dispositivos de entrada e saída de um computador. Hoje em dia existe uma grande diversidade de periféricos, com características, diferenças a variados níveis.
Para simplificar a interface do lado da UCP, o acesso aos diferentes periféricos é definido como tendo o mesmo protocolo de um acesso a uma posição de memória (Secção 13.1.3).

## Slide 4
Esta simplificação do lado do processador implica a existência do lado de cada periférico de um circuito de interface que converta a informação proveniente do periférico para o protocolo utilizado no acesso à memória.

## Slide 5: Interfeces
A ligação dos periféricos é, na maior parte dos casos, assegurada por um módulo que pode assumir diversos graus de complexidade, denominado interface. A interface existe para isolar o processador das particularidades dos periféricos. De entre as funcionalidades pedidas à interface, podem ser referidas, nesta fase, as seguintes:

## Slide 6
Promover as adaptações necessárias do ponto de vista físico, nomeadamente ao nível das tensões e correntes envolvidas na comunicação entre o processador e os periféricos
Permitir esconder ao processador a velocidade dos periféricos, tipicamente mais baixa que a do processador.
Descodificar os endereços presentes no respectivo barramento por forma a identificar uma transferência de dados que envolve o periférico a que está ligada.

## Slide 7
Controlar a comunicação física com o periférico através de lógica adequada, diminuindo, assim as tarefas a desempenhar pelo processador.
Sinalizar ao processador, através do barramento de controlo, a presença de dados provenientes do periférico ou a disponibilidade deste para receber dados através do sistema de interrupções do computador.
Permitir ao periférico participar em modos de transferência mais avançados com envolvimento reduzido do processador como é o caso do acesso directo à memória.

## Slide 8
Existem basicamente dois tipos de perifericos:
Único registo: Aqueles que funcionam com perifericos uni-dimencionais como é o caso de uma impressora; onde o processador escreve as informaçoes que devem ser encamidadas ao despositivos;
Dois registos: Aqueles que funcionam com perifericos bi-direccionais, como por exemplo, um modem um em que o processador escreve os dados a enviar e outro em que o processador lê os dados recebidos. Estes registos, a unidade mais simples de entrada/saída endereçável pelo processador, têm o nome de Portos.